DACH MAT sol. S r.o., Kalinčiakova 26, 040 01 Košice

A gyártó megfelelőségi nyilatkozata

A 90/1998-as törvénykönyv az épitőipari anyagokról 6.§ 1. fejezet c) pont és a 25.§ értelmében a későbbi előírások alapján

2907C/03/0080/V/S02

Gyártó:		DACH MAT spol. s r.o., Kalinčiakova 26, Košice

Forgalmazó:		DACA-LUX Bt. 1195, Budapest Somlyó z .u.10

Gyártás helye:	DACH MAT spol. s r.o., Hyľov 150, PSČ 044 12

Termék:		DACH MAT tetőkibúvó

Variációk:		DACH MAT tetőkibúvó polyakryláttal BARLO XT 610

DACH MAT tetőkibúvó üveggel

Műszaki leírás:

Anyag: A tetőkibúvó farámából, burkolokeretből és poliakrilát szárnyból áll. A keret fenyőfából, azaz annak további megmunkálásával (BOCHEMIT QB) készül. A burkolókeret 0,63mm vastag alumíniumból van, amely poliészter lakkal van bevonva.

Tömítés: A tetőkibúvó kerete EPDM gumitömítéssel van védve.

Üveg: poliakrilát BARLO XT 610; üveges változat: 4mm vastag üvegtábla

Vasalat: A szárny a kerethez két rozsdamentes acél vasalattal van rögzítve. A nyitófogantyú acélból van. A tetőkibúvó alsó része 0,5mm vastag ólomlemezhez van hozzáfogva, amely poliészter lakkal van bevonva.

CSK: 2907/01			KP: 20.3011				PCS: 4418 10

A terméken elvégzett megfelelőségi nyilatkozat a 90/1998-as törvénykönyv az épitőipari anyagokról 6.§ 1. fejezet c) pont és a 25.§ értelmében a későbbi előírások alapján készült, ahol a következő adatok voltak felhasználva:

Protokoll a bevizsgálásról: S02/02/0171/2907C/SD,	 	érvényes: 2008.03.31-ig

amellyet a LIGNOTESTING, a.s. AO reg.sz. CIS 02/1998 adott ki.

Riport az inspekció eredményéről: 2/2003 			érvényes: 2008.03.31-ig

amellyet a DACH MAT spol. s r.o., Kalinčiakova 26, Košice adott ki.

A Termék rendeltetése és felhasználási területe:

Felhasználás: A termék max.0,43m2 nagyságú üveggel az STN 74 6250 norma alapján van vizsgálva IV-es számú széllállóságig és 25m magasságig max.10m-es akadályokkal és II-es számú hóállóságig 30m magasságig az STN 73 0035 norma alapján felhasználható nem lakott tetőterekbe.

A gyártó a 90/1998-as törvénykönyv az épitőipari anyagokról a későbbi előírások alapján kijelenti, hogy

a termék megfelel

a műszaki specifikációknak és a jogi előírásoknak, amely a nyilatkozat másik oldalán található. A gyártó megjelöli a terméket a megfelelt jellel: CSKS02 . A felelősséget a gyártó vállalja.

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi  műszaki specifikációknak és jogi előírásoknak:

STN 92 0201-2:2000, STN 73 0035:1986, STN 74 6350:1987

ezekben a tulajdonságokban:

égési fokozat (C2-közepes), a konstrukció típusa (D3), ellenállás széllel szemben , ellenállás hóval szemben, vízálló.

A termékek Magyarországon Eurolux és Dach márkanevek alatt kerülnek forgalomba, amelyek megeggyeznek a DACH-MAT termékekkel teljes egészében.

Felelősségünk teljes tudatában nyilatkozzuk, hogy az általunk forgalomba hozott termékek megeggyeznek  a vonatkozó okiratokban foglaltakkal.

Kassa, 2007.03.01.

Ing. Martin Lešo

Igazgató

DACH MAT spol. s r.o.

Daróczy Tibor

Ügyvezető

Daca-Lux Bt.